## Slide 1: Globale Seismizität

## Slide 2: Übersicht
I Deformation und seismische Wellen
II Seismische Instrumente und Experimente
III Globale Seismologie, Struktur des Erdinnern
IV Erdbeben, Verwerfungen
V Inversionsprobleme in der Geophysik
Shearer: Introduction to Seismology
Stein and Wysession: Introduction to seismology,earthquakes …

## Slide 3: I Deformation – Spannung - Seismische Wellen
Spannung und Deformation
  Elastische Konstanten
  Raumwellen und Oberflächenwellen
  Seismische Geschwindigkeiten
  Dämpfung
Seismische Strahlen
  Snell‘sches Gesetz
  Reflektion, Transmission
  Refraktion, Diffraktion

## Slide 4: Fragen
Wie kann man Deformationen im elastischen Körper beschreiben?
Welche Kräfte entstehen (Spannungen)?
Warum können wir Wellen in der Erde beobachten?
Welche Arten von Wellen gibt es?
Wie schnell breiten sie sich aus?
Was bestimmt ihre Geschwindigkeit?
Ändern sich seismische Wellen in unterschiedlichen Gesteinen?
Wie werden seismische Wellen abgeschwächt?
Welche Wellen benutzen wir zur seismischen Exploration?

## Slide 5: Spannung und Deformation Stress and Strain
In erster Näherung verformt sich die Erde wie ein elastischer Körper solange die Deformation (Strain) gering ist.
Mit anderen Worten gesagt, wenn die Kraft, die die Verformung verursacht, wegfällt, wird der Körper wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehren.
Die Änderung der Form eines Körpers nennt man Deformation. Die Kräfte, die die Verformung verursachen nennt man Spannung/Stress.

## Slide 6: Lineare und nicht-lineare Spannungs-Dehnungsbeziehung
Spannung s als Funktion der Dehnung e bei einem realen Gestein, das brechen, bzw. sich plastisch deformieren kann. In der angewandten Seismik genügt in der Regel die Annahme der linearen Elastizität.
Lineare Elastizität
Dehnung
Spannung

## Slide 7: Lineare Elastizität – Deformationstensor
Deformationstensor
Er beschreibt die Beziehung zwischen Deformation e und Verschiebung u in der linearen Elastizität. In 2-D sieht der Tensor wie folgt aus:
P0


Q0
x
x
u
u


P1
Q1
y
v
e ist eine dimensionslose Größe. Größenordnung? Beispiele an der Tafel!

## Slide 8: Example

## Slide 9: GPS – Deformation Sumatra M9.3 2004

## Slide 10: Deformation Tohoku-oki M9 2011

## Slide 11: Deformation on a volcano
Source http://lmv.univ-bpclermont.fr/cayol-valerie/

## Slide 12: Spannungstensor
wobei ij die Spannung und nj die Oberflächennormale ist.
Der Spannungstensor beschreibt die Kräfte, die auf fiktive Flächen innerhalb eines Körpers wirken. Aufgrund der Symmetrie
gibt es nur 6 verschiedene Elemente.
Der Vektor senkrecht zur der entsprechenden Fläche
Die Richtung des Kraftvektors, der auf die Fläche wirkt
22
23
21
1
3
2

## Slide 13: Spannungs-Dehnungs Beziehung Stress-strain relation
Die Beziehung zwischen Stress und Strain wird mit dem Tensor der elastischen Konstanten beschrieben cijkl
Aus der Symmetrie des Spannungs- und Deformationstensors und einer thermodynamischen Beziehung folgt, daß die maximale Anzahl unabhängiger Konstanten in cijkl ”21” beträgt. In einem isotropen Körper, dessen Eigenschaften nicht richtungsabhängig sind, vereinfacht sich die Relation zu
wobei und  die Lame Konstanten, die Dilatation und ij das Kronecker-Delta sind.
verallgemeinertes
Hooke’sches Gesetz
Hooke’sches Gesetz

## Slide 14: Spannung - Einheiten
Spannungs-einheit | bar (106dyn/cm2), 1N=105 dyn (cm g/s2) 106Pa=1MPa=10bar 1 Pa=1 N/m2 Meereshöhe p=1bar 3km Tiefe p=1kbar
Maximale Kompression | Richtung senkrecht zur minimalen Kompression. An der Oberfläche horizontale Richtung, hängt von Tektonik ab.
Hauptspannungsachsen | Die Richtungen der Eigenvektoren des Spannungstensors

## Slide 15: Elastische Konstanten: Bedeutung
l
u

l
u
Die elastischen Konstanten verbinden Spannung und Deformation (vgl. mit dem Federkonstanten im eindimensionalen)
Spannung = Elastische Konstanten * Dehnung
F = D * s
Hooke‘sches Gesetz

## Slide 16: Elastische Konstanten
Die elastischen Konstanten beschreiben wie sich ein Material verformt, wenn man an es Spannung anlegt. Es gibt verschiedene Ansätze. Die wichtigsten sind (vgl. mit letzter Folie):
longitudinale Spannung F/A
Young‘s modulus E = ----------------------------
longitudinal Dehnung l/l
Volumetrische Spannung P
Bulk modulus K = ---------------------------
Volumenänderung V/V
Scherspannung
Schermodul ------------------------
Scherdeformation (tan )
Weitere: Lame's parameters, Poissonverhältnis, etc.

## Slide 17: Spannungsmessung? …. borehole breakout
Source: www.fracom.fi

## Slide 18: Hauptspannung, hydrostatische Spannung
Horizontale Spannungen werden durch tektonische Kräfte hervorgerufen. Es gibt zwei horizontale Hauptspannungsrichtungen.
Beispiel: Kölner Becken
Wenn alle drei orthogonalen Hauptspannungen gleich groß sind, spricht man von hydrostatischer Spannung.

## Slide 19: World Stress Map: Europe
Hauptspannungsrichtungen in Europa

## Slide 20: Spannungen und Verwerfungen
Extension
Kompression
Blattverschiebung
Strike-slip

## Slide 21: Seismische Wellen

## Slide 22: Die Theorie …
Die Spannungs-Dehnungsbeziehung zusammen mit dem Kräftegleichgewicht ergibt eine partielle Differentialgleichung mit ganz speziellen Lösungen: Wellen. Man nennt sie auch die elastische Wellengleichung, im homogenen Medium:
Wichtig:
Das Erdmodell ist mit den Lame parameters l und m und der Dichte bestimmt
Die Unbekannt ist u(x,y,z) , der Vektor der Teilchenbewegung an einem Punkt
ist der Nabla operator
Dies Gleichung führt zu fundamentalen Eigenschaften für seismischer Wellen:

## Slide 23: Seismische Wellentypen P - Wellen
P – Primärwellen – Kompressionswellen – Longitudinalwellen

## Slide 24: Seismische Wellentypen S - waves
S – S-Wellen – Sekundärwellen – Scherwellen – Transversalwellen

## Slide 25: Seismische Wellentypen Rayleigh waves
Rayleighwellen – polarisiert in der Ebene von Quelle und Empfänger – Überlagerung von P und SV Wellen

## Slide 26: Seismische Wellentypen Love waves
Lovewellen – transversal polarisiert – Überlagerung von SH wellen in einem geschichteten Medium

## Slide 27: Oberflächenwellen - Dispersion
Frequenz nimmt zu
Oberflächenwellen

## Slide 28: M9.0 Tohoku-Oki, März 2011
Source information
Surface waves
March 11, 2011, Tohoku-Oki earthquake M9.0
Arrival times
P S

## Slide 29: Seismische Geschwindigkeiten
Die Geschwindigkeit seismischer Wellen v hängt – zusätzlich zu den Lame Parametern und der Dichte - auch von folgendem ab:
Gesteinsart (Sediment, magmatisches, metamorphes, vulkanisches)
Porosität
Druck und Temperatur
Inhalt der Poren (Gas, Flüssigkeit)
P-Wellen
S-Wellen

## Slide 30: Seismische Geschwindigkeiten P-Wellen
unverfestigtes Material
3.6
Beton
6.1
Stahl
andere Materialien
1.3-1.4
Öl
1.4-1.5
Wasser
0.3
Luft
Poren Inhalte
6.5-8.5
Gabbro
5.5-6.0
Granit
magmatische Gesteine
2.0-6.0
Kalkstein
2.0-6.0
Sandstein
Sedimente
1.5-2.0
Sand (feucht)
0.2-1.0
Sand (trocken)
Vp (km/s)
Material

## Slide 31: Unser Planet: Geschwindigkeitsverteilung in der Erde

## Slide 32: Seismische Geschwindigkeiten vp/vs Verhältnis
Die Beziehung zwischen P-Wellen und S-Wellen kann oft mit dem vP/vs Verhältnis oder Poissonverhältnis berechnet werden.
Eine gebräuchliche Annahme für Krustengesteine ist:
vP/vs = sqrt(3) ~1.7
Dies entspricht einem Poissonverhältnis  von:
 = 0.25
zu berechnen durch:
Flüssigkeiten oder Gase, die in Gesteinen enthalten sind, beeinflussen das vP/vs Verhältnis sehr stark, was eines der wichtigsten Diagnosemöglichkeiten der seismischen Exploration ist!

## Slide 33: Seismische Geschwindigkeiten und Dichte Porosität
Wir wollen nun den Effekt der Porosität  auf die seismische Geschwindigkeit und die Dichte bestimmen. Mit b der Dichte des porösen Gesteins, f der Dichte der in den Poren enthaltenen Flüssigkeit, und m der Gesteinsmatrixdichte:
... eine entsprechende Formel gibt es für die
P-Geschwindigkeit

## Slide 34: Seismische Geschwindigkeiten und Dichte Porosität

## Slide 35: Dämpfung
Sich ausbreitende Wellen verlieren Energie aufgrund .......
geometrischer Divergenz
  z.B. die Energie einer sphärischen Wellenfront, die von einer Punktquelle ausgeht, ist über die kugelförmige Oberfläche verteilt, die immer größer wird. Amplitudenabnahme umgekehrt proportional zur Distanz.
intrinsische Dämpfung
  Wellenausbreitung beinhaltet eine permanentes Wechseln zwischen potentieller- (Verschiebung) und kinetischer- Energie (Geschwindigkeit). Dieser Prozess ist nicht komplett reversibel. Es gibt einen Energieverlust aufgrund von Wärmeentwicklung (durch Scherung) an den Korngrenzen, Mineralübergänge etc.
Streudämpfung
  Bei Durchlaufen von Materialänderungen wird die Energie eines Wellenfeldes in verschiedene Phasen gestreut. Abhängig von den Materialeigenschaften führt dies zu Amplitudenabfall und Dispersionseffekten.

## Slide 36: Geometrische Divergenz
Verlust der Wellenfront- amplitude/energie bei Raumwellen (P und S):
Energie
  Der Verlust ist proportional zu 1/r2
Amplitude
  Der Verlust ist proportional zu 1/r
Bei Oberflächenwellen ist die Abnahme proportional zu 1/√r), warum?
-> Animationen zur seismischen Wellenausbreitung

## Slide 37: Dämpfung / Attenuation Q
Die Dämpfung seismischer Wellen wird normalerweise durch den Q-Faktor angegeben. Q ist der Energieverlust pro Wellenzyklus. Für P- und S- Wellen ist Q normalerweise unterschiedlich.
- Warum?
280
200
520
0
650
360
1200
8000
Peridotite
  Midmantle
  Lowermantle
  Outer Core
70-250
250
Granite
31
58
Sandstein
10
30
Schiefer
QS
Qp
Gesteins Art
A(x) ist die Amplitude der Welle, geschrieben als Funktion des Abstands zur Quelle x, der Kreisfrequenz  , Ausbreitungsgeschwindigkeit c und Q.

## Slide 38: Streuung
Random velocity model
Seismogramme vom Mond

## Slide 39: Mars - INSIGHT

## Slide 40: Wellenlänge und Streuung
Streueffekte sind am größten, wenn die seismische Wellenlänge in etwa die Größe des streuenden Körpers hat
l Wellenlänge
T Peride
F Frequenz
w Kreisfrequenz
c Wellengeschwindigkeit
k Wellenzahl
Beispiele an der Tafel

## Slide 41: Streuung im Mantel

## Slide 42: Elastische Anisotropie
Ursachen
Schichtung
Ausgerichtete Porenräume
Im Spannungsfeld ausgerichtete Kristalle
Was für Anwendungen?

## Slide 43: Anisotrope Geschwindigkeiten, hexgonale Symmetrie

## Slide 44: Seismische Strahlen – Infinite Frequenzen
Huygens Gesetz besagt, dass jeder Punkt der Wellenfront selbst als Punktquelle anzusehen ist. Die Tangenten dieser ausbreitenden Wellen bilden die Wellenfront. Strahlen sind Trajektoren senkrecht zu den Wellenfronten.

## Slide 45: Fermat‘sches Prinzip und Snellius Gesetz Strahlen
Das Fermat’sche Prinzip beschreibt den Weg eines Strahls. Der Strahl wird den Weg wählen, auf dem er ein Minimum an Zeit benötigt. Aus dem Fermat’schen Prinzip folgt direkt das Snell’sche Gesetz
v1
v2
V2 > V1
i1
i2
Snell’sche Gesetz

## Slide 46: Reflektion und Transmission an Grenzflächen vertikale Einstrahlung
Ein wichtiger Begriff für die seismische Reflektion ist die Impedanz. Es ist das Produkt der Dichte  und der P-Wellen- (bzw. S-Wellen-) Geschwindigkeit vP/S. Sie ist definiert als:
Z =  * vP
Die Reflektion- (Transmission-) Koeffizienten
am Übergang sind gegeben durch das Verhältnis
von reflektierter (transmittierter) zu
einstrahlender Wellenamplitude.
R=Arefl/Ain
T=Atrans/Ain
Ain
Arefl
Atrans
Schichtgrenze

## Slide 47: Reflektion und Transmission an Grenzflächen vertikale Einstrahlung
Für normale (vertikale) Einstrahlung ist der Reflektionskoeffizient gegeben als:
der Transmissionskoeffizient als:
Ain
Arefl
Atrans

## Slide 48: Reflektion und Transmission an Grenzflächen beliebige Einstrahlung - Umwandlung
P
Pr
SVr
Pt
SVt
P-Wellen können in S-Wellen umgewandelt/ konvertiert werden, und umgekehrt. Dies bringt ein ziemlich komplexes Verhalten der Wellenamplituden und Wellenformen an Übergängen mit sich. Dieses Verhalten kann dazu benutzt werden die Eigenschaften des Materielübergangs zu bestimmen.
incoming P-wave
Reflektionen
Transmissionen
Material 1
Material 2
Interface
P-SV Fall

## Slide 49: SH-Wellenausbreitung
In geschichteten Medien breiten sich SH Wellen unabhängig von P- und SV-Wellen aus. Polarisation senkrecht zur Ausbreitungsrichtung und senkrecht zur Ebene durch Quelle und Empfänger.
Keine Konversion an der Schichtgrenze!
SH
Streumatrix
SHr
SHt

## Slide 50: Reflexion - Winkelabhängigkeit

## Slide 51: Reflektionen: Beispiel – East Pacific Rise

## Slide 52: Zusammenfassung
Seismische Wellen breiten sich in der Erde aufgrund der elastischen Eigenschaften des Mediums aus.
Für die seismische Exploration sind die wichtigsten Wellentypen die P- und S-Wellen.
Wellen werden an internen Übergängen reflektiert und transmittiert, Konversion von P nach S und S nach P ist möglich. In geschichteten Medien unterscheidet man P-SV und SH-Fall.
Seismische Wellengeschwindigkeiten sind wichtig zur Bestimmung von Gesteinsarten und Variationen der Lithologie
Wellengeschwindigkeiten sind auch beeinflusst durch Dichte, Gesteinsart, Porosität, Poreninhalt, anisotrope Strukturen
Seismische Wellen verlieren Energie durch geometrische Divergenz, Absorption und Streuung